| 项目名称 | 西畴县半导体产业园LED智能屏幕项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街出口贸易加工区4#标准厂房4F、5F |
| 建设单位 | 中屏科技云南有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 云南智深环保科技发展有限公司 |
| 项目概况 | 该项目属于新建项目，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2304-532623-04-04-734374，建设内容为：“1.LED智能屏幕生产线、无尘洁净车间、二次消防等设施；2.购置STM高速切片机、SPI、回流焊、检测机等相关设备；3.配套相关设施设备”，项目产品为LED显示屏，年生产1440.72万件，约35万m2，包括多种规格的显示屏。。 项目租用兴街出口贸易加工区信息产业园4#标准厂房的4F、5F进行LED智能屏幕生产，对现有标准车间进行改造，租用建筑面积13600m2，4#厂房总建筑高度为23.8m，屋面构造厚度0.15m，厂房5F布置原料仓、SMT车间、检测室，其中原料仓及检测室位于南部，SMT车间位于北部且为无尘洁净车间，两个区域之间有消防疏散+参观通道阻隔。办公区位于5F东侧，同时5F配套设置卫生间及配电间。4F布置整屏区及模组老化+组装+打包区，两个区域为独立的无尘洁净车间，车间入口配套设置换鞋间及更衣室，两个生产区域间有消防疏散+参观通道阻隔。同时4F配套设置卫生间、茶水间及配电间。 项目劳动定员150人，均不在项目区内食宿。项目采取二班制，日工作16h，仅昼间生产，年工作300天。 项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，项目用地范围内无国家、省珍稀及重点保护野生动植物及名木古树分布，项目不占用生态保护范围，符合“三线一单”的相关要求，符合西畴县兴街出口贸易加工区信息产业园功能定位，项目不违反兴街出口贸易加工区总体功能定位规划选址合理可行。项目总投资为5000万元，其中环保投资45.9万元，占总投资的0.92％。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期不进行土建，主要工程内容为现有厂房改造、设备安装。施工期产生的主要污染物来源于：施工行为产生的扬尘，运输及动力设备运转产生的燃油废气；施工生活污水；施工机械噪声和设备安装的噪声；建筑垃圾及生活垃圾等。 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工用建筑材料在厂区集中定点堆放，设置在室外的材料堆放点须进行苫盖。 （2）进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （3）采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （4）施工过程中应采用环保型、节能型机械设备及车辆进行施工，加强设备养护。 （5）厂房改造装修阶段选用优质环保涂料，并加强通风换气，促进空气流通。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工人员就近使用半导体产业园的公厕，生活污水依托半导体产业园内现有排水系统，经公厕旁12m3的化粪池预处理后达标排入市政污水管网，后进入兴街镇污水处理厂处理。 （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）合理安排施工时间，禁止昼间12:00~14:30和夜间22:00~次日6:00进行施工。 （2）从声源上控制，应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，严禁使用淘汰、禁止类的施工设备。 （3）在不影响施工的情况下，尽量不同时使用强噪声源设备，对强噪声源的固定设备设置减振垫。 （4）施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （5）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。 （6）要求施工人员操作规范，材料轻拿轻放，避免人为造成突发性噪声。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾及废包材分类集中收集，可利用的部分回收利用，不能利用的，应按照当地相关部门的要求，委托相应有资质的单位清运和处置。 （2）施工人员产生的生活垃圾使用垃圾桶集中收集，后委托环卫部门清运和处置。禁止将建筑垃圾混与生活垃圾一并收集处置，禁止将建筑垃圾随意堆放和倾倒。 （3）项目施工期产生装修垃圾为废油漆桶（HW12，废物代码：900-252-12），经统一收集后，委托有资质单位转移处置。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 项目回流焊在设备上方设置集气管道，每个回流焊在设备设置一个集气风管，焊接废气、灌胶及喷涂废气通过集气罩收集+UV催化氧化+活性炭吸附+25m高排气筒排放。 2、运营期水环境保护措施 本项目无生产废水产生，项目废水为生活污水，配套建设一座30m3的化粪池，污水经化粪池预处理后接入市政污水管网最终进入兴街镇污水处理厂处理。 3、运营期噪声环境保护措施 （1）在设备选型阶段，优先选用低噪声设备； （2）对主要产噪设备采取安装减震底座等基础减振措施，涉及空气动力型的噪声源，在风道处设置消声器，在风道与设备连接处采用软连接等； （3）加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的相关要求开展自行监测，一旦出现厂界噪声超标，应及时进行整改，避免厂界噪声超标排放。 4、运营期固体废物环境保护措施 （1）生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运处置。 （2）废包材交由回收商处理。 （3）焊接锡渣交由回收商处理。 （4）废活性炭、废UV灯管、废机油、废胶渣及废电子元件，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1）危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，落实防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等要求。 （2）危险废物暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （3）对危废暂存间地面进行防渗，地面及裙角采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）进行基础防渗，基础防渗层下设混凝土硬化层，基础防渗层表面敷设环氧树脂。 6、环境风险防范措施 （1）项目乙醇采用桶装，设置单独的存储区域。 （2）生产区内各重点区域设置灭火器等消防器具、张贴“禁止吸烟”等标语，建设单位应加强员工安全生产宣教，定期开展安全生产培训。 （3）按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设危险废物暂存间，危险废物暂存间地面及墙面裙脚进行防渗，规范设置危险废物标识标牌及标签卡；加强台账管理；委托有资质单位对危险废物进行运输、处置，建立危险废物台账，落实转移联单制度。 （4）配备防护服、防护口罩、堵漏器材等防护设施及灭火器等消防器材。 （5）编制《突发环境事件应急预案》，报文山州生态环境局西畴分局备案，并适时开展应急演练。 7、其他环境管理措施 （1）由建设单位指定1名管理人员兼职环境保护管理，负责日常的环境管理监督； （2）设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求；排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理；同时要求按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-2020）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌； （3）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，自主进行排污登记； （4）严格落实排污许可制度及环保三同时制度，按要求开展环保自主验收。 |