| 建设项目 | 那兴高速公路路面分部K42水稳拌和站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省文山州西畴县西洒镇坝尾村委会石盆村小组 |
| 建设单位 | 云南建投路面工程有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 云南巽通环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 该项目占地面积44329㎡，建设一条800型水稳料拌和生产线及配套设施砂石料加工生产区等，年产稳拌和料18.33万t（55万t/3a），其生产的水稳拌合料主要供应K34+600～K47+800路基、桥梁以及隧道使用，不外售给第三方，项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，该项目为临时工程，使用期预计3年，待相关工程结束后，建设单位将按照政府相关部门要求进行搬迁或拆除，不作为永久性设施，项目不占用生态保护范围，符合“三线一单”的相关要求，项目选址合理可行。项目总投资为240万元，其中环保投资59.7万元，占总投资的24.88%。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 内容 要素 排放口(编号、名称)/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 大气环境 水泥筒仓粉尘除尘器排放口（DA001、DA002） 颗粒物 每个筒仓仓顶设置脉冲反吹袋式除尘器，除尘效率为99.7%，处理达标后通过仓顶的排气口排出（排气口距离地面高度15m），排气口要设置规范的监测平台。 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准 水稳料拌和机粉尘除尘器排放口（DA003） 颗粒物 水稳料拌和机封闭处理，配套安装处理效率为99.7%的袋式除尘器，经处理后通过除尘器排气口排出（排气口距离地面高度15m），排气口要设置规范的监测平台。 厂界 颗粒物 厂区所有地面均进行硬化处理；原料堆场（弃土场）依托那兴高速公路环评要求，本次评价建议加强洒水降尘；砂石料加工区粉尘，采取破碎及筛分设备设置于破碎筛分间内，并设置喷淋降尘措施；皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设收料盘，对皮带输送机进行封闭处理；砂石料堆场除进出口为敞开式外，其余全部采用彩钢瓦顶棚和钢结构进行封闭遮挡（三面围档），周围设置喷雾降尘设施；皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘；物料装卸处及进出口不定期洒水降尘；水稳料拌和机封闭，并设置布袋除尘器处理，少量未能收集粉尘以无组织形式逸散排放；厂区道路及时清扫、定期洒水降尘。 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控点浓度限值 食堂 厨房油烟 油烟机抽排，自然稀释、扩散 《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准 地表水环境 拌和机清洗、运输罐车清洗、地面冲洗、检验设备清洗 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 “三级沉淀池”处理后回用于生产 全部回用，不外排 生活废水 食堂含油废水经隔油池预处理后与其他清洗废水统一排入化粪池处理，化粪池委托环卫部门清掏，隔油池委托有资质单位清掏 / 声环境 机械设备噪声 机械设备噪声 合理布局，优先选用低噪声设备，安装消声器、基础减振、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 电磁辐射 - - - - 固体废物 项目生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运处置；化粪池污泥和隔油池废油脂委托有资质单位清运处置；布袋收尘器收集的粉尘重新送回筒仓或拌和楼内，作为原辅料使用；三级沉淀池产生的沉渣、检验室产生的废弃水稳料以及不合格水稳料集中收集后清运至高速公路弃土场堆放；设备维修保养产生的废矿物油专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 土壤及地下水 污染防治措施 按照各规定要求进行分区防渗 生态保护措施 加强厂区绿化 环境风险 防范措施 （1）废矿物油泄露风险防范措施：①废矿物油的储存应严格检查储存设施，最好采用铁桶，防范泄漏事故的发生。并且应该分桶储存，定期委托清运，不要在厂区长时间储存，导致过满溢出或无处存放；②废矿物油储存桶应放置于危险废物暂存间内，不得随意堆放。暂存间地面按照危险废物控制要求进行防渗和建设。应设置有围堰，以防泄漏事故发生导致污染物溢流到外环境中；③发生事故时应及时封堵泄漏口，减少泄漏量，并将剩余的废矿物油更换到其他安全的储存桶内；④废矿物油储存间设置防火设施，并张贴防火标识，加强宣传。⑤加强应急演练。 （2）废水非正常排放防范措施：①对沉淀池内的沉渣定期清掏，防治废水外溢；②加强对废水循环回用系统的检查，发现泄露应立即修复；③若发现已有废水发生非正常排放，应立即采取措施堵截，防止废水排放到周围耕地及地表水体。 其他环境 管理要求 ①建立大气、污水、噪声、垃圾等相应的环境管理制度，且应有专人分管环境保护工作；②规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置；③定期进行环保设施检修和维护，保证环保设施正常运行；④制定一个适用于项目的环境卫生管理制度，营造一个舒适、整洁的环境。 |