| 建设项目名称 | 西畴县半导体产业园驱动芯片（IC）封测项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省文山州西畴县兴街出口贸易加工区 |
| 建设单位 | 云南天微电子科技有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 云南智深环保科技发展有限公司 |
| 项目概况 | 该项目属于新建项目，建设单位租赁西畴县兴街出口贸易加工区信息产业园1号厂房开展生产建设活动，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2304-532623-04-01-628025。主体工程为5层框架结构建筑。占地面积6680.0m2，建筑面积约33400.0m2，厂房总高度为23.80m，厂房1层中部设置封塑车间，封塑车间西侧为成品库，东南侧为更衣间；2层西北侧为焊线车间，东南侧为固晶车间；3层西北侧为测试车间，东南侧为切筋车间；4层西北侧为固晶车间，东南侧为电镀车间；5层东南部为办公室，办公室西北侧为塑封车间，塑封车间西侧为焊线车间、测试车间项目更衣间等。 项目劳动定员约300人，年生产300天，项目采取3班制，日运行24h。在兴街出口贸易加工区配套建设的食堂及宿舍内食宿，本项目厂区内不设置食堂及宿舍。 项目不占用生态保护范围，符合“三线一单”的相关要求，符合西畴县兴街出口贸易加工区信息产业园功能定位，项目不违反兴街出口贸易加工区总体功能定位规划选址合理可行。项目总投资为56000万元，其中环保投资89.4万元，占总投资的0.16％。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期主要工程内容为现有厂房改造及装修、设备安装等。 施工期产生的主要污染物来源于：运输及动力设备运转产生的燃油废气、装修废气；施工人员生活污水；施工机械噪声和设备安装的噪声；建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工用建筑材料在厂区集中定点堆放，设置在室外的材料堆放点须进行苫盖。 （2）进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （3）采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （4）施工过程中应采用环保型、节能型机械设备及车辆进行施工，加强设备养护。 （5）厂房改造装修阶段选用优质环保涂料，并加强通风换气，促进空气流通。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工人员就近使用半导体产业园的公厕，生活污水依托半导体产业园内现有排水系统，经公厕旁12m3的化粪池预处理后达标排入市政污水管网，后进入兴街镇污水处理厂处理。 （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）合理安排施工时间，禁止昼间12:00~14:30和夜间22:00~次日6:00进行施工。 （2）从声源上控制，应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，严禁使用淘汰、禁止类的施工设备。 （3）在不影响施工的情况下，尽量不同时使用强噪声源设备，对强噪声源的固定设备设置减振垫。 （4）施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （5）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。 （6）要求施工人员操作规范，材料轻拿轻放，避免人为造成突发性噪声。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾及废包材分类集中收集，可利用的部分回收利用，不能利用的，应按照当地相关部门的要求，委托相应有资质的单位清运和处置。 （2）施工人员产生的生活垃圾使用垃圾桶集中收集，后委托环卫部门清运和处置。禁止将建筑垃圾混与生活垃圾一并收集处置，禁止将建筑垃圾随意堆放和倾倒。 （3）项目施工期产生装修垃圾为废油漆桶（HW12，废物代码：900-252-12），经统一收集后，委托有资质单位转移处置。 5、施工期环境风险环境保护措施 在项目施工过程中，禁止将污水、垃圾及其它施工机械的含油等污染物抛入水体。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 （1）设置1套有机废气处理系统，处理工艺为UV光催化氧化+活性炭吸附，固晶车间、封塑车间、焊接车间产生的有机废气经收集、处理后，通过25m高排气筒（1#）排放(集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+25m高排气筒)。 （2）电镀车间：拟设置1套酸性废气处理系统，处理工艺为“碱液喷淋洗涤”，处理效率为80%，电镀废气经收集、处理后，通过25m高排气筒（2#）排放(负压引风+碱液喷淋洗涤+25m高排气筒)。 2、运营期水环境保护措施 （1）生活污水：依托标准厂房配套的30m3化粪池处理后通过DW002排放口排入市政污水管网，进入兴街镇污水处理厂 （2）生产废水：新建污水处理站1座，处理规模为20m3/d，处理工艺为“化学氧化还原+化学沉淀+A/O”工艺，生产废水经处理后通过DW001排入市政污水管网，进入兴街镇污水处理厂 3、运营期噪声环境保护措施 （1）在总图布置设计阶段，在不影响项目生产工艺布局的前提下，尽量将各类高噪声设备布置于厂房东南侧，增加噪声几何发散衰减距离； （2）在设备选型阶段，优先选用低噪声设备； （3）对主要产噪设备采取安装减震底座等基础减振措施，涉及空气动力型的噪声源，在风道处设置消声器，在风道与设备连接处采用软连接等； （4）加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （5）按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的相关要求开展自行监测，一旦出现厂界噪声超标，应及时进行整改，避免厂界噪声超标排放。 4、运营期固体废物环境保护措施 （1）一般工业固废：①切筋废料：拟集中收集后外售。②电测试残次品：由晶圆购买厂家回收处理。③纯水制备车间废反渗透膜：更换后交由厂家回收处理。④锡渣：外售处置。 （2）危险废物：①废活性炭、②废UV灯管、③污水处理站污泥、废槽液、槽渣收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位定期清运处置。 （3）生活垃圾：经垃圾收集桶收集后交园区环卫部门清运处置。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1） 危险废物设置于危废暂存间内，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设危险废物暂存间，对危险废物暂存间地面及墙面裙脚进行重点防渗； （2） 对污水处理站进行重点防渗； （3） 对电镀车间进行一般防渗； （4）对其他区域进行简单防渗。 6、环境风险防范措施 （1）氢气储存及使用环境风险防范措施 ①在焊接车间张贴“禁止吸烟”等警示标语，加强员工安全生产宣教，定期开展安全生产培训； ②在焊接车间设置火灾报警系统，生产现场设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警装置； ③规范设置室外消火栓，其布置符合《建筑设讦防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号满足《建筑筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求； ④焊接车间电气设备须符合《供配电系统设计规范》、《低压配电设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规程》等相关的标准、规范； ⑤在满足正常生产前提下，尽可能减少氢气、HSTP-2镀锡添加剂储存量和储存周期。 （2）危险废物贮存及转运环境风险防范措施 ①按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》制定《危险废物管理计划》，建立危废管理全过程的责任制度，并在显著位置张贴危废防治责任信息； ②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况，台账形式包括电子管理台账和纸质管理台账，台账保存时间不少于5年； ③按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间，落实防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等要求； ④危险废物产生单位应当按照《国家危险废物名录（2021年版）》确定危险废物对应危险废物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同；装载危险废物时，危险废物产生单位应当核实运输单位、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符。 （3）银胶、HSTP-2镀锡添加剂储运及使用环境风险防范措施 ①按照化学品安全技术说明书要求进行装卸、储存及使用； ②转移及使用过程中应做到轻拿轻放，不应翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等； ③从事危险品道路运输的，不得超载，且应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。 （4）其他环境风险防范措施 ①建立完备的应急疏散体系，如发生物料泄漏燃烧事故，事故发生点下风向人群受危害的几率最大，因此要及时通知装置下风向的人群立即撤离；撤离的方向是当时风向垂直方向，厂区人员直接向上风向撤离； ②建立“源头、过程、末端”三级预防与防控体系； ③配备防护服、防护口罩、堵漏器材等应急物资； ④编制《突发环境事件应急预案》，报文山州生态环境局西畴分局备案，并适时开展应急演练。 7、其他环境管理措施 （1）由建设单位指定1名管理人员兼职环境保护管理，负责日常的环境管理监督； （2）设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求；排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理；同时要求按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-2020）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌； （3）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可简化管理的排污单位；根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向文山市生态环境局申请排污许可； （4）严格落实排污许可制度及环保“三同时”制度，按要求开展环保自主验收。 |