| 建设项目名称 | 马关至西畴高速公路（西畴段）1号混凝土拌合站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省文山州西畴县新马街乡 |
| 建设单位 | 云南交投集团公路建设有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 云南纳智环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 该项目属于新建项目，建设地点位于西畴县新马街乡主线K30+600右侧300米，建设单位是云南交投集团公路建设有限公司，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2212-532623-04-01-927881。 本项目站内建设2套HZS120搅拌机，年产约6万立方混凝土，主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目占地6146.42m2，（约9.22亩），本次主要建设内容为：站址中心建设2台HZS120搅拌机，搅拌机南北两侧各设置5个粉料筒仓，总共10个罐体（水泥粉8个、粉煤灰2个），容积均为100t/个，每个筒仓顶部配套设置电磁脉冲布袋除尘器（处理风量为1500m3 /h），筒仓粉尘经除尘设备处理后经排气口排出（15m）；地势低洼设置三级沉淀池（20m3）和初期雨水收集池（100m3），在沉淀池旁设置一个容积为4m3的车辆车轮清洗池，生活区建设1座2m3隔油池和1座20m3的化粪池处理生活污水；储油库设置双层柴油储罐（20m3），柴油储罐设置围堰，围堰容积20m3，1间危废暂存间（10㎡），三级沉淀池旁设置一个污泥干化棚（8㎡），生活区设置垃圾池收集生活垃圾，同时配套建设相关设施；本项目原料堆场使用云南马关至西畴高速公路工程配套建设的临时原料堆场（《文山州生态环境局关于马关至西畴高速公路工程环境影响报告书的批复（文环复〔2022〕103号）》），项目厂区内不设实验室，化验室依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第三施工总承包部已建成实验室，该实验室距离本项目约8km。本次拌合站项目砂料、石料由马关至西畴高速公路工程配套建设的临时砂石料堆场供给，其生产的混凝土主要供应K26+400至磨革隧道进口端路基土建工程、桥梁工程，不外售给第三方。该项目为临时工程，服务期限为3年，待相关工程结束后，建设单位将按照政府相关部门要求进行搬迁或拆除，不作为永久性设施，并对拌合站所在位置场地进行植被恢复工作。本项目劳动定员20人，其中管理人员6人，技术人员和生产工人14人，均在站内食宿，年工作320d，每天昼间工作8小时，年工作2560h。项目不占用生态保护范围，符合“三线一单”的相关要求，项目选址合理可行。投资总额：130万元，其中环保投资44.3万元，占总投资34.08%。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期主要工程内容为基础开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底侧板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土、设备安装、装修工程等。施工期产生的主要污染物来源于：运输及动力设备运转产生的燃油废气、装修废气、施工扬尘、施工人员生活污水、施工机械噪声、设备安装的噪声、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工场地进行硬化处理； （2）站场出入口处设置辆冲洗设施，保持驶出车辆清洁，装载车厢完好，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 （3）施工现场应当定期洒水等措施，防止扬尘； （4）土方和物料应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取篷布覆盖措施； （5）水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或者采取覆盖等措施； （6）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、施工期水环境保护措施 （1）优先建设三级沉淀池及初期雨水收集池，施工废水经过沉淀处理后用于道路、施工场地洒水降尘，不外排； （2）加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生； （3）施工要避开雨天，建筑材料应设蓬布遮盖，并在堆料区周围设置围挡，防止雨水冲刷进入水体； （4）少量施工人员清洗废水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）尽量使用低噪声机械设备，同时对设备定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； （2）加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，尽量避免高噪声设备同时运行； （3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，运输车辆经过声环境敏感点及进入场地时，要限速、禁鸣。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）施工生活垃圾依托使用云南交投集团公路建设有限公司马西高速公路第三施工总承包部生活辅助设施收集，定期清运处置，以免污染环境； （2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至住建部门指定地点堆存； （3）合理利用开挖的土石方，不随意堆放，避免不合理施工开挖，采取去高补低方式进行地面平整，开挖过程中将土方合理调配用于平整，尽量保证土石方挖填平衡，多余的土石方清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场。 5、施工期环境风险环境保护措施 ①禁止占用征地范围以外的林地，减少施工活动对项目周边区域的植物和其他生态系统的破坏。 ②开挖土石方及时清运至本项目马西高速公路工程配套弃土场，避免弃土石方在站内临时堆放雨天造成水土流失。 ③施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等； ④在施工区域及其周边要设置环境保护与爱护动物的宣传警示牌，加强对施工人员和管理人员的防火教育以及环保教育，提高其安全防护意识及环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被、野生动物生境破坏等生态环境问题。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 项目运营过程中主要污染物为：大气污染物（有组织粉尘、无组织粉尘，其中有组织排放的粉尘为筒仓仓顶呼吸粉尘（水泥、粉煤灰），无组织排放的粉尘为原料计量输送粉尘、搅拌楼粉尘（搅拌、进料）、厂区转运道路运输粉尘等）、水污染物：（搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、生活污水）、噪声（罐车运输噪声、机械设备运行噪声）。固废：（一般固废：除尘设备收集的粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、混凝土运输罐车清洗产生的混凝土、实验室混凝土块、生产废水沉淀池产生的沉淀泥砂、危险废物：废矿物油、生活固废：员工生活垃圾。） 1、运营期大气环境保护措施 （1）筒仓有组织粉尘:项目细粉料均采用粉料筒仓储存，两条生产线共设置10个粉料筒仓（包括8个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，储量均为100t/个）。细粉料（水泥、粉煤灰）卸料时，运输车辆与相应料仓管道封闭直连，由运输罐车自带的空压机提供压缩空气将粉料通过管道输送至粉料筒仓储存。项目每个筒仓设置一套处理风量为1500m3 /h的电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率不低于99%，收集后的颗粒物经震动清理落入料仓。处理后的废气由每个筒仓仓顶设置的排气口排放（排气口距离地面高度不低于15m）。细粉料仓的出料口设置在仓底，采用螺旋输送机封闭出料，出料过程中不会有粉尘产生。 （2）无组织排放的废气:①混凝土搅拌楼粉尘：项目搅拌工段产生的粉尘主要为落料粉尘和搅拌粉尘，搅拌系统内产生的粉尘均由搅拌机配套设置的集气管道收集后进入电磁脉冲布袋除尘器处理，项目采用2台HZS120型混凝土搅拌机生产，每台搅拌机分别配置一套处理风量为1350m3/h的电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%。②原料计量、输送廊道上部加盖，侧面遮挡，下部设置收料盘，进行封闭处理，则粉尘大部分沉降在皮带输送机内，扬尘的控制效率可达85%。③装载机铲装扬尘：料斗设置于封闭式大棚内，棚顶设置喷雾装置喷雾抑尘，喷雾降尘效率为70%。④车辆运输扬尘：场内运输道路进行水泥硬化，并安排工作人员定期进行清扫，设置洒水水管洒水降尘；加强管理，出入口旁设置车轮4m3车轮清洗池，运输车辆经清洗干净后方可出厂，运输车辆密闭运输，运输砂石料车辆表面全部覆盖苫布，严禁车辆超载运输。⑤厨房油烟：项目设置抽油烟机将厨房油烟抽至室外排放，抽油烟机配套风机风量为2000m3/h。 2、运营期水环境保护措施 （1）生产废水：①搅拌机清洗废水：搅拌机清洗废水通过浆砌排水沟排至20m3三级沉淀处理后回用于生产，不外排。②罐车清洗废水：建设1座容积为20m3的三级沉淀池，搅拌机清洗废水通过浆砌排水沟排至沉淀池处理后循环回用于生产，不外排。③混凝土作业区地面冲洗废水：经厂区20m3三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。④车轮清洗废水：车轮清洗废水沉淀后循环使用，车轮清洗池淤泥定期清掏，不外排。 （2）生活污水 建设1座2m3的隔油池和1座20m3的化粪池处理生活污水，生活污水经处理后定期清掏，用于项目区绿化及植物施肥,不外排。 （3）场地初期雨水 在项目地势较低的西侧设置初期雨水收集沉淀池100m3，在项目在地势较低处设置截水沟，并在排水沟末端设置阀门，初期雨水经沉淀处理后非雨天全部回用于项目区生产、清洗和洒水降尘使用，不外排。 3、运营期噪声环境保护措施 （1）选用低噪声设备，合理布局，尽量远离。 （2）机械设备安装基础减震等措施。 （3）生产线主要产噪设备使用彩钢瓦密闭，隔声减噪。 （4）加强项目场地内及场界四周的绿化，可起到隔声降噪作用；加强对机械设备的维修和保养，确保设备正常运行。 4、运营期固体废物环境保护措施 （1）一般工业固废：①筒仓布袋除尘设备收集的粉尘:直接送混凝土回筒仓或搅拌楼内，作为项目生产原料继续使用。②搅拌机收集粉尘：配置电磁脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.7%，全部回用于生产。③淀池沉沉渣和初期雨水收集池污泥：定期清掏至沉淀池旁的污泥干化棚，自然干化后清运配套弃土场处置。 （2）危险废物：使用密闭容器对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警示牌，将其统一暂存于危废暂存间内，用于站内机械润滑使用，剩余部分交由资质单位定期清运处置，建立相关台账管理记录。 （3）生活固废：①生活垃圾：定期清运至集镇生活垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。②化粪池污泥：定期清掏，用于项目区绿化及植物施肥。 5、地下水、土壤污染分区防控措施 （1）源头控制措施 本项目废矿物油使用完好油桶贮存，柴油使用双层油罐贮存，保证容器完好，无破损情况。 （2）分区防控措施 重点防渗区：将危废暂存间及储油库进行重点防渗。 地面防渗结构层自上而下分层如下： （1）采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.3m； （2）用3mmPVC土工膜全面铺设（渗透系数≤10-7cm/s）； （3）表层继续采用C25商砼浇灌，浇灌厚度0.2m； （4）地面涂刷环氧树脂防腐； 墙裙防渗结构层由外到内： （1）采用3mmPVC土工膜铺设（渗透系数≤10-7cm/s）； （2）连接到地下防渗层； （3）铺设高度0.5m； （4）危废暂存间沿墙体设置20cm高围堰，即围堰容积为1m3，设置导流槽+集液池（0.2m3）。 一般防渗区：三级沉淀池、蓄水池、车辆车轮清洗池、初期雨水收集池等属于一般防渗区域，采用等效黏土防渗层厚度Mb>1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s防渗材料进行防渗。 简单防渗区：站内其他场地属于简单防渗区，采用混凝土硬化。 （3）污染监控 通过日常检查，若发现油桶及油罐破碎泄漏，及时处理，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （4）应急响应 企业编制《突发环境事件应急预案》，并报文山州生态环境局西畴分局备案，定期开展环境应急演练。 6、其他环境管理措施 ①按时完成规定的环境保护工作任务； ②项目环境保护设施的竣工验收； ③环境保护设施的维护和保养，确保环境保护设施的正常排放； ④对工艺设备及时进行维护管理，避免跑、冒、滴、漏产生的非正常排放。 |