| 项目名称 | 广西中科立地工程科技有限公司沉砂池尾矿回收技术研究与应用项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西畴县董马乡卖酒坪 |
| 建设单位 | 广西中科立地工程科技有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 丽江智德环境咨询有限公司 |
| 项目概况 | 该项目属于新建项目，项目已取得西畴县发展和改革局出具的“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码为：2311-532623-04-01-902694，项目租用云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司场地进行建设，建设于云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司场地内，该项目不新建开采区，不进行矿产资源开发，不新建尾矿库。建设内容为：重选车间、成品堆场，重选车间为3层钢架结构，占地面积364m2，建筑面积728m2，设置生产所需的分级机、球磨机、选矿机等设备；成品堆场为彩钢瓦大棚结构，占地面积972m2，建筑面积972m2，其余占地面积731.7m2，部分设施依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司原有建筑，依托内容包括辅助工程（办公室生活区、食堂）、公用工程（供电系统、供水系统、排水系统）及环保工程中的废水除尘措施（高位水池、浓缩回水池）、固废处置措施（尾矿库、危废暂存间、垃圾收集桶）等。项目采用重选工艺，对选矿厂沉砂池尾矿资源回收利用，建成后形成45000t的年回收能力。 项目劳动定员10人，其中2名管理人员，8名作业人员；年生产300天，实行2班倒，每班8小时。 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合“三线一单”的相关要求;该区域属于综合管控单元的西畴县矿产资源重点管控单元，单元编码为：ZH53262320004。项目总投资为1000万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的2.35％。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期主要是对场地平整、基底开挖、新建筑物及道路建设等。 1、施工期大气环境保护措施 （1）场地扬尘、粉尘 ①在施工现场四周应设置不低于2.5m高围挡设施。 ②对施工现场、建筑材料堆场要建立清扫制度或者雾化降尘措施。 ③建筑物料露天堆放采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘。 （2）运输扬尘 ①进出项目区的车辆密闭运输，减速慢行，每天对施工场地洒水降尘，减小道路扬尘的影响。 ②及时清扫运输路面，保持路面清洁。 ③建筑施工材料运输过程中应进行遮盖，防止沿路抛洒。 （3）施工机械燃油废气 机械设备采用合格的设备，优质柴油，定期维护。 2、施工期水环境保护措施 （1）设置临时沉淀池，使施工过程中产生的建筑废水等经沉淀处理后回用。 （2）生活污水较清洁部分经沉淀池收集沉淀处理后，用于喷洒工地降尘，不外排，粪便污水依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司生活污水处理设施处理后回用于生产。 （3）雨天地表径流引入沉淀池沉淀处理后回用于施工过程。 （4）雨天对粉状物料堆场和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。 （5）项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，另外雨天应对各类机械进行遮盖防雨。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）选用低噪声机械，仅在昼间施工时间，并加强了对施工人员的管理。 （2）加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修。 （3）对构件装卸、搬运等轻拿轻放，并辅以了一定的减缓措施。 （4）加强对施工人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾和生活垃圾应分别设立固定的垃圾存放点。 （2）对于建筑垃圾应分类收集，将不可回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后委托相关单位运至合法的建筑垃圾处置场进行处理。可以再利用的部分分类堆放，进行再利用。不能利用部分，运至西畴县指定建筑垃圾堆放点。 （3）施工人员生活垃圾应收集后统一清运至生活垃圾收集点处置。 |
|  | 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 项目废气主要为成品堆场扬尘及汽车尾气。 （1）建设单位拟将成品铝矿经脱水处理后堆放在同一堆场，成品堆场实行封闭式建设，同时料场内施行洒水降尘； （2）项目区做好绿化种植，厂区勤清扫，及时洒水降尘。 （3）限制汽车超载、超速，清扫路面并及时对路面洒水抑尘。 2、运营期水环境保护措施 项目运营期用水主要生产用水、降尘用水、生活用水。 （1）生产废水经浓缩池处理后项目循环使用，不外排；生产新水由厂区浓缩池沉淀后泵送至项目高位水池后供给； （2）降尘用水、清洗排水、地面冲洗水，直接排至污水处理站。 （3）生活污水能进入污水处理站处理，本项目生活污水依托西畴矿业分公司生活污水处理设施处理后回用于生产。 3、运营期噪声环境保护措施 项目噪声主要来源于球磨机、螺旋分级机和悬振选矿机等各种选矿生产设备。 ①加强生产机械的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度； ②给生产员工佩戴耳塞，加强劳动保护； ③合理安排设备安放位置，尽量远离敏感点，尽可能利用距离衰减声级； ④运输车辆减速慢行，禁止鸣笛，合理安排运输时间，尽量避开休息时间。 4、运营期固体废物环境保护措施 项目产生的固废主要为尾矿浆、生活垃圾及废机油。 （1）尾矿浆依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司浓缩池处理后排入尾矿库； （2）生活垃圾依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司生活垃圾处理设施处理； （3）设备维修和保养在维修厂进行，生产设备维修和保养产生的废机油收集后依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司的危废暂存间暂存，并于其一同交由文山海创环保科技有限公司处置。 5、地下水污染分区防控措施 （1）源头控制措施 ①本项目生产过程废水采用浓密罐浓缩沉淀后，全部返回各环节循环使用，不外排。 ②对浓密罐、过滤机等设备所在区域，地面采用混凝土铺砌硬化，同时加强设备维护，防止漏油现象发生。 ③浓密罐、高位水池以及选矿各环节中的各管道要定期巡查，避免漫池、破裂，减少跑冒滴漏。 （2）分区防控措施 重点防渗区：本项目危险废物暂存依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司已设置的危险废物暂存间，不新增危废暂存间，因此不设置重点防渗区。 一般防渗区：主要的废水浓缩脱水系统所在车间、成品堆场均设置为一般防渗区，减少跑冒滴漏影响；防渗达到的技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K＜1.0×10-7cm/s； 简单防渗区：依托云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司道路、原料堆放场、办公生活区、高位水池设置为简单防渗区，优先采用混凝土进行硬化。 （3）日常生产期间加强设备和水池管理，尽可能避免溢池发生同时减少跑冒滴漏。 ６、土壤污染防范措施 （1）加强废水的收集，确保运行过程中生产废水全部进入浓缩脱水系统，由浓密罐浓缩沉淀后循环使用。 （2）车间三边（侧向及下方向）修建围堰，防止“跑、冒、滴、漏”选矿废水或事故废水漫流出项目区。 （3）加强项目日常安全生产检查和设备检修，确保各生产设施和生产废水收集设施的正常运行。 （4）一旦出现事故排放，应立即进行停产排查，及时排除故障。 ７、环境风险防范措施 （1）制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故； （2）建立健全环境管理制度，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。运营过程中加强监督检查，做到及时发现，立即处理，避免污染； （3）必须按照《建筑设计防火规范》（G50016-2014，2018年修订）的规定，落实各项消防设施，预留消防通道。厂房内配置泡沫灭火器及小型手提式灭火器； （4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用； （5）加强设备的日常维护； （6）加强设备电源线路的维护，避免电器火花产生及静电的积聚。 ８、其他环境管理措施 （1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 （2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 （3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 |